## Slide 1: Méthodes d’activation électronique
Prof. Guillaume van der Rest
Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8000
Université Paris Sud

## Slide 2: Plan du cours
Les origines de l’activation électronique
Mise en œuvre instrumentale
Fragmentation de peptides et protéines par ECD et ETD
Autres modes d’activation par des électrons

## Slide 3: Les origines de l’activation électronique

## Slide 4: Activation par des électrons (ExD)
Interaction directe avec un flux d’électron
Transfert d’électron entre deux molécules
M
M
M
M
e-
Paramètres : - Energie cinétique des électrons (eV)
Conséquence sur la section efficace d’interaction
et l’énergie disponible dans le système
- Flux du faisceau d’électron
- Temps d’irradiation
M
R
e-
M
R
e-

## Slide 5: Dissociation par capture d’électrons: les origines
Avant même que l’ECD soit identifié, ce qui marque les auteurs :
Formation d’ions c et z
Capacité à fragmenter des systèmes de grande taille.

## Slide 6: Dissociation par capture d’électron : formation d’ions c et z

## Slide 7: Recombinaison dissociative: la forme d’origine de l’ECD
Vers le début des années 1980.
Molécules d’intérêt astrophysique et plantétaire (nuages plasmas ou ionosphère terrestre)
Les théories sur la DR servent de base à la compréhension des premières étapes de l’ECD:
Capture directe dans un état dissociatif vs capture indirecte dans un état de Rydberg
Dépendance à l’énergie des électrons en 1/Ec
→ Nécessité de travailler à faible énergie d’électrons
Review: Mitchell, Physics Reports 1990.
« The multistep nature of the recombination process means that it is very difficult to predict the identity of the products. This is particularly true for polyatomic ions. » J.B.A. Mitchell, 1990

## Slide 8: Ionisation électronique: une autre forme d’interaction électron - molécule
M
M
M
M
e-
Molécules organiques: PI de l’ordre de 8-12 eV si neutres, plus si déjà chargées.
Fragmentation abondante induite par l’ionisation électronique à 50 eV.
La forme neutre peut ne pas s’ioniser mais interagir avec un électron conduisant à un dépôt d’énergie (via excitation électronique).

## Slide 9: Electron capture dissociation
Aujourd’hui, le terme ECD est réservé à la méthode d’activation par des électrons de basse énergie d’une molécule multichargée positive, suivant la réaction :
On détecte ainsi les produits de réaction directement par spectrométrie de masse, et l’activation ECD se compare ainsi aux autres modes d’activation en MS/MS.
D’autres termes sont apparus pour désigner d’autres modes d’interaction ion / électron.

## Slide 10: Neutralisation – réionisation sur des spectromètres de masse à secteurs (NRMS)
Neutralisation :
  divers gaz utilisables (Xe, Hg, Na, Zn, NH3, NO, …)
  Transfert d’électron vers / de l’ion en faisceau
Réionisation :
  En général O2
L’énergie cinétique des collisions intervient pour apporter une énergie suffisante à des transferts d’électron endothermiques (notamment pour la réionisation)
Schwarz, Acc. Chem. Res. 1994

## Slide 11: Dissociation par transfert d’électron
Syka et al, PNAS, 2004
A = C4H9- / C4H11- formé dans une source IC négative (CH4)

## Slide 12: Mise en œuvre instrumentale

## Slide 13: Cellule avec un filament d’ionisation électronique
Les problèmes :
Faible flux d’électrons
  Augmenter le flux nécessite d’augmenter
    T du filament
    Potentiel du filament
Section du filament et recouvrement des trajectoires ions / électrons
Occupation de l’axe de l’instrument (IRMPD)

## Slide 14: Cathode et cathode creuse
Cathode chauffée indirectement a remplacé le filament :
Courant d'électron plus important
Section du nuage d'électrons plus importante.
Ajout d’une lentille d’extraction des électrons indépendante de la plaque du piège : flux d’électron contrôlé indépendamment de l’énergie cinétique des électrons
Cathode creuse permet une combinaison ECD / IRMPD (ou autre source de photons)

## Slide 15: Paramètres en ECD : la trajectoire des ions
Contrôle de la position des ions
  Nécessité de superposer les trajectoires des ions et les trajectoires des électrons.
    Electrons: si bon alignement de l’ensemble cathode / cellule et champ magnétique homogène, image de la cathode.
    Ions: dépend des paramètres d’injection, et notamment de leurs rayons cyclotron + magnétron initiaux.
    Si l’orbite (magnétron + cyclotron) est telle que les trajectoires ne se croisent pas, il n’y aura pas de rencontre.
    Solution: augmenter le rayon magnétron (Sidekick) ou le rayon cyclotron (excitation dipolaire) avant l’irradiation.
Vlens
Icathode
+ 1V
+ 1V
VSidekick
Rappel : trajectoire des ions dans une cellule FT-ICR
Cathode pleine :
Idéal: rc + rM < rcathode
Limite : |rM – rC| = rcathode
Cathode creuse :
Plus compliqué !
On aimerait avoir
|rM – rC| > rintérieur
Et
rc + rM < rextérieur
    Le mouvement magnétron est périodique de l’ordre du kHz:
    sur des irradiation de quelques millisecondes, il peut y avoir un effet temporel!
    (Observé par Y. Tsybin)

## Slide 16: Paramètres en ECD : énergie, flux et durée d’irradiation
Contrôle l'énergie des électrons.
  Efficacité de capture décroît rapidement avec l'énergie des électrons.
Contrôle du flux d’électron :
  Température de la cathode
    Fixée par le courant de chauffage
    Limites données par le constructeur pour la durée de vie de la cathode.
  Potentiel d’extraction (Vlens) : on n’y pense pas toujours, peut s’optimiser. Mais comme c’est une lentille, il y a aussi un effet sur les trajectoires.
  Etat de surface de la cathode (on ne le contrôle pas, mais peut varier avec le temps, ou avec ce qui est introduit dans l’instrument).
Durée de l’irradiation :
  A priori, on attendrait des résultats similaires à flux x durée constant.
  Mais : flux dépend de la durée (surface moyennement conductrice)
  Temps longs : risques d’avoir des multiples captures d’électrons. En théorie: Effcapture ~ 1/n charges.
Vlens
Icathode
+ 1V
+ 1V

## Slide 17: Instrumentation pour l’ETD : source d’anions
Source d’ionisation chimique négative « classique »
ou
Source APCI négative, suivant le même principe (avec N2 comme gaz modérateur).

## Slide 18: Instrumentation pour l’ETD : pièges quadrupolaires pour cations et anions
Syka et al, PNAS, 2004

## Slide 19: Réactions en compétition : Transfert de proton ou transfert d’électron ?
Transfert de proton généralement favorable énergétiquement.
Ce sont des effets de distance qui favorisent le transfert d’électron dans des conditions favorables (faible changement de géométrie).*
D’autres réactions compétitives existent (transfert de H•, …)
Gunavardena, J. Am. Chem. Soc., 12627 (2005)
Transfert d’électron :
Transfert de proton :

## Slide 20: Réactifs pour le transfert d’électron
c,z dominants
Fragments y
CS2•-
•-
Gunavardena, J. Am. Chem. Soc., 12627 (2005)

## Slide 21: Résultats sur 28 réactifs testés
Gunavardena, J. Am. Chem. Soc., 12627 (2005)
Fluoranthène

## Slide 22: Autres paramètres comptant en ETD
Temps de réaction
Activation supplémentaire (Supplemental Activation)
  L’énergie déposée est plus faible qu’en ECD de l’affinité électronique de A
  ΔrH = EA([M, nH]n+)
  ΔrH = EA([M, nH]n+) – EA(A)
  Environ 60 kJ/mol (0,6 eV) de moins.
  Il peut être nécessaire d’aider à la dissociation d’un complexe (c, z•) en le dissociant via des collisions

## Slide 23: Fragmentation de peptides et de protéines par ECD et ETD

## Slide 24: Au niveau moléculaire
Arrivée initiale de l’électron
  Généralement proposé dans des orbitales de Rydberg.
  Formalisation par J. Simons.
J. Am. Chem. Soc. 132 7074 (2010)
Le recouvrement entre l’orbitale de Rydberg et les orbitales vers lesquelles seront dirigés les électrons permet un transfert vers différentes régions d’un même polypeptides lorsque le nombre quantique de la Rydberg est suffisamment élevé.

## Slide 25: Fragmentation localisée sur site positif (Cornell-like)
Zubarev , Kelleher, Mc. Lafferty J. Am. Chem. Soc. (1998)
Zubarev, Eur. J. Mass Spectom. (2002)
Capture de l’électron au niveau d’un ammonium suivi d’un transfert d’atome d’hydrogène sur un carbonyle.
Variantes suivant si la structure change avant ou après le transfert de H•.
c ion
z• ion
Notes: Electron va être capturé par la groupe d’ammonium. Cet ammonium peux avoir une liaison hydrogène avec la carbonyl à côté pour former un radical hyper valant qui peux transfer hydrogène ver la carbonyl et former le radical sur carbonyl.
La complexe ion neutre peux se dissocier dans ions c et z

## Slide 26: Fragmentation dirigée par un carbonyle 1. Washington
Tureček, Syrstad, J. Am. Chem. Soc. (2003)
Capture de l’électron dans une orbitale p* d’un carbonyle suivie 1. d’un transfert de proton, 2. d’une coupure N-Ca
c ion
z• ion
Notes: Dans la mécanisme de washington, l’electron va être capturé directement par le pi etoile de carbonly qui est bien stabilisé par des charge positive de deux côtés.
La structure de amide est bien confirmé par nos experience. C’est la structure le plus stable

## Slide 27: Fragmentation dirigée par un carbonyle 2. Utah
Sobczyk, M., et al., J.Phys Chem A (2004)
Capture de l’électron dans une orbitale p* d’un carbonyle suivie 1. d’une coupure N-Ca, 2. d’un transfert de proton
2
2
c ion
z• ion
Notes: Dans la mécanisme de utah, l’electron est aussi capturé par le pi etoile, mais il propose qu’on va d’abord avoir la coupure de la liaison N-Calph et après un transfer de proton pour former les ions c et z.

## Slide 28: Après la coupure du squelette covalent
Transferts de H•
  dans le fragment z•
    Fragmentation secondaire (perte de chaînes latérales, de groupements amines, …)
  entre fragments c et z•
    Formation d’ions [c+H]• ou [z-H] dépendante de la durée de vie du complexe [c, z•] intermédiaire.
Séparation des entités c et z
  parfois formation d’une espèce stable [M, nH](n-1)•+

## Slide 29: Peptide phosphorylé : CAD
*
3+
360
380
400
420
440
460
480
500
m/z
*
360
380
400
420
440
460
480
500
m/z
*
360
380
400
420
440
460
480
500
m/z
- H3PO4
- H3PO4
- H2O
Sélection
Excitation : 500 ms
Excitation : 1 000 ms
YEERRKSHEAV
OPO3H
Mr = 1611.6
Nano-ESI, 7 μM, 4μl, SORI-CID sur Xe

## Slide 30: Peptide phosphorylé ECD

## Slide 31
KGGGTTSTTSAPG
Mr = 1323.615
Nano-ESI, 10 μM, 4μl, SORI-CID sur Xe
Peptide glycosylé : CAD
Sélection
Excitation : 500 ms
- GalNac
- GalNac
2+
b11
2+
GalNAc

## Slide 32: Peptide phosphorylé: ECD

## Slide 33: Application à des complexes non-covalents
Conservation des liaisons hydrogène entre la protéine et son ligand.
Y. Xie, J. Am. Chem. Soc. 14432 (2006)

## Slide 34: Localisation du site de liaison de tanins : liaison IB-5 avec 3’-OG
Sans 3’-OG
Avec 3’-OG
Canon, Angew. Chem. Int. Ed. 8377 (2013)

## Slide 35: Autres modes d’activation par des électrons

## Slide 36: Le faisceau d’électron peut faire d’autres choses!
M
+ e-
- e-
- e-
+ e-
EID
Electron Induced Dissociation
ECD
Electron Capture Dissociation
EDD
Electron Detachment Dissociation
Positifs
Négatifs
EI-ID
Electron Ionization Induced Dissociation
ni-ECD
Negative Ion Electron Capture Dissociation
ETD
Electron Transfer Dissociation
A•-
ni-ETD
Nagative Ion Electron Transfer Dissociation
A•+

## Slide 37: EDD sur des oligonucléotides
Yang, Anal. Chem. 1876 (2005)
1s irradiation, 17 eV
[dA6 – 2H ]2-

## Slide 38: Comparaison EDD / IRMPD sur des oligonucléotides
Duplex :
M = d(GCATGC)
EDD : 16 eV, 1s
IRMPD : 10 W, 150 ms
Yang, Anal. Chem. 1876 (2005)

## Slide 39: Dissociation induite par des électrons (EID)
Gao, PhD Thesis, Univ. Of Michigan, 2013
Bias : -11 à -20 V
Temps: 0,3 – 0,5 s

## Slide 40: Mécanismes mis en jeu ?
EDD : Processus radicalaires, avec formation d’une espèce radicalaire « déficiente en H• »
  Potentiellement plusieurs sites de détachement possibles, et localisation de la fragmentation dirigée par les sites chargés.
  Effet du dépôt d’énergie s’ajoute, conduisant à des fragmentation de type CAD en parallèle.
EID: Deux voies possibles, ionisation/capture ou excitation électronique.

## Slide 41: Et l’avenir? Encore une technique?
Chingin, Anal. Chem. 372 (2014)